## Slide 1: Réact. Nucl. - Codes
Philippe JACQUET
Ingénieur Consultant
ALTRAN
2, rue Paul Dautier
78457 Vélizy-Villacoublay
philippe.jacquet@altran.com

## Slide 2: Déroulement des 1ère séances
I. Démarrage
  Programme des séances
  Intro. au cours de codes appliqués à l’étude des réacteurs nucléaires
  Prise en main de deux codes de neutronique
II. Physique du cœur : Echelle assemblage
  Grandeurs usuelles caractéristiques de la neutronique
  Grandeurs usuelles caractéristiques de la physique des réacteurs
  Comparaison Déterministe / Stochastique
III. Physique du cœur : Echelle cœur de réacteur
  Grandeurs usuelles caractéristiques
  Notions de dimensionnement
  Comparaison Déterministe / Stochastique
IV. Etude pratique d’un cœur de réacteur (Projet Noté)
  Dimensionnement « monocritère » et « multicritère »
  Comparaison Déterministe / Stochastique

## Slide 3: L’étude des réacteurs et du cycle
L’amont du cycle
  Extraction du combustible : aspects de radioprotection
  Enrichissement et fabrication du combustible : aspects chimiques, thermique, de radioprotection, et de criticité
  Fabrication du combustible : aspects thermique, de radioprotection, et de criticité
L’aval du cycle
  Traitement et recyclage du combustible : aspects chimiques, d’évolution à longs termes de l’inventaire en radionucléides, de radioprotection, et de criticité
  Démantèlement : aspects de radioprotection

## Slide 4: L’étude des réacteurs et du cycle
Le réacteur : un système complexe
  Etude du combustible : aspects thermiques et chimiques
  Etude du cœur : aspects neutroniques et thermohydrauliques
  Etude du système (1aire, 2aire, I&C) : thermohydraulique
GMPP
CŒUR
PZR
GV
TERTIAIRE

## Slide 5: Codes de Neutronique
L’équation du transport des neutrons
Deux familles de codes
  Codes Déterministes: Réduction de l’équation du transport à un problème pouvant être résolu par des méthodes numériques classiques
  Codes Stochastiques: Traitement de l’équation du transport par une méthode strictement statistique
déplacements
chocs
transferts
sources

## Slide 6: Codes Déterministes
Quelques noms connus
  APOLLO et CRONOS :CEA
  ECCO et ERANOS : CEA
  SMART : AREVA
  COCCINELLE : EDF
  DONJON et DRAGON : Polytechnique de Montreal
  PARCS : Purdue Univ.
  …
A retenir:
  Approximations par « modélisations physiques » des différents phénomènes qui ne peuvent être résolus explicitement par méthodes numériques : autoprotection et hétérogénéité de l’assemblage
  Temps de calcul court
  Généralement bien équipés pour approfondir les études physiques
  Nombreux modèles physiques paramétrables = difficiles à maitriser

## Slide 7: Codes Stochastiques
Quelques noms connus
  TRIPOLI : CEA
  MCNP : LANL (Los Alamos)
  …
A retenir:
  Approximations réduites au minimum
  Temps de calcul long (à pondérer compte tenu d’une bonne propension à la parallélisation massive)
  Généralement moins bien équipés pour approfondir les études physiques
  Peu de modèles physiques paramétrables = facile à prendre en main

## Slide 8: Pause ‘Neutronique : les bases’
L’équation du transport des neutrons intégro-différentielle
Traitement de la variable temporelle : équation stationnaire avec introduction de la notion de criticité

## Slide 9: Pause ‘Neutronique : les bases’
Traitement de la variable énergétique : équation du transport stationnaire multigroupe
Limite de cette approximation : le phénomène physique d’autoprotection doit être modélisé

## Slide 10: Pause ‘Neutronique : les bases’
Traitement de la variable angulaire : approches classiques
  Méthode Pn : projection sur la base des harmoniques sphériques
  Méthode Sn : projection sur des ordonnées discrètes
Traitement de la variable spatiale: nombreuses méthodes numériques classiques (différences finies, méthodes nodales ou éléments finis, etc)
D’autres formes de l’équation du transport existent:
  Forme intégrale : traitement par méthode des probabilités de collisions ou par méthode des caractéristiques
  Forme variationnelle

## Slide 11: Pause ‘Neutronique : les bases’
L’autoprotection: les effets quantiques régissant la stabilité du noyau conduisent à une structure résonante des sections efficaces
  La largeur des résonnances des sections efficaces décroit avec l’énergie
  On distingue
    le domaine des résonnances résolues
    le domaine des résonnances non-résolues
    le continuum

## Slide 12: Pause ‘Neutronique : les bases’
L’autoprotection: les effets quantiques régissant la stabilité du noyau conduisent à une structure résonante des sections efficaces
  La largeur des résonnances des sections efficaces décroit avec l’énergie
  On distingue
    le domaine des résonnances résolues
    le domaine des résonnances non-résolues
    le continuum
  Les résonnances sont des pièges pour le neutron qui est thermalisé par chocs discrets : le flux est fortement déprimé très localement
Les méthodes de prise en compte de l’autoprotection classiques:
  Méthode de Livolant-Jeanpierre et utilisation de section de dilution
  Méthode des tables de probabilités

## Slide 13: Pause ‘Neutronique : les bases’
L’autoprotection
Les méthodes de prise en compte de l’autoprotection classiques:
  Méthode de Livolant-Jeanpierre et utilisation de section de dilution
  Méthode des tables de probabilités

## Slide 14: Pause ‘Neutronique : les bases’
L’hétérogénéité spatiale : un autre problème d’échelle
  Libre parcours moyen d’un neutron thermique : plusieurs mm
  La distribution des neutrons est fortement perturbée dans la pastille
  La géométrie d’un cœur est de l’ordre du m
   Un traitement explicite ferait intervenir ≈ 10003 mailles de calcul !!!
Hétérogénéité + Autoprotection, la solution: schéma de calcul à 2 niveaux
  Niveau « réseau » ou « assemblage » : modélisation fine des crayons avec des conditions limites de répétition infinie + modélisation approchée des fuites axiales et radiales + modélisation de l’autoprotection avec des groupes très fins (plusieurs centaines de groupes)
  Etape de transition (allègement numérique des données) :
    Condensation énergétique: les sections sont « moyennées » sur une dizaine de groupes larges
    Homogénéisation spatiale : la cellule ou l’assemblage est homogénéisé et les sections sont ainsi moyennée pour le représenter
  Niveau « cœur » : les sections condensées et homogénéisées sont utilisées pour représenter le cœur entier.

## Slide 15: Pause ‘Neutronique : les bases’
Le coefficient de multiplication effectif (solution de l’eq. : valeur propre)
Le flux (solution de l’eq. : vecteur propre)
  Flux scalaire :
  Courant neutronique :

## Slide 16: En Pratique Cas A : la sphère critique
Géométrie (décrite par une seule variable)
  r : rayon de la sphère
Composition (décrite par deux variables)
  [U235] : densité d’atomes de U235
  [U238] : densité d’atomes de U238
NB : E% = [U235]/([U235]+[U238]) l’enrichissement atomique en U235

## Slide 17: En Pratique Cas B : le milieu homogène infini
Géométrie (décrite par aucune variable)
  Pas de géométrie
Composition (décrite par deux variables)
  [U235] : densité d’atomes de U235
  [U238] : densité d’atomes de U238
NB : E% = [U235]/([U235]+[U238]) l’enrichissement atomique en U235

## Slide 18: En Pratique - TRIPOLI Cas A : la sphère critique
DEFINITION DE LA GEOMETRIE
DEFINITION DES COMPOSITIONS
ASSOCIATION
VOLUMES ↔ MILIEUX
DEFINITION D’UNE SOURCE
INITIALE DE NEUTRONS
PARAMETRES DE SIMULATION

## Slide 19: En Pratique - TRIPOLI Cas B : le milieu homogène infini
A vous de jouer

## Slide 20: En Pratique - DRAGON Cas A : la sphère critique
DEFINITION DE LA GEOMETRIE
ASSOCIATION VOLUMES ↔ MILIEUX
DEFINITION DES COMPOSITIONS
AUTOPROTECTION
ANALYSE DE LA GEOMETRIE
PARAMETRES DE SIMULATION