## Slide 1: Réact. Nucl. - Codes
Philippe JACQUET
Ingénieur Consultant
ALTRAN
2, rue Paul Dautier
78457 Vélizy-Villacoublay
philippe.jacquet@altran.com

## Slide 2: Déroulement des 1ère séances
I. Démarrage
  Programme des séances
  Intro. au cours de codes appliqués à l’étude des réacteurs nucléaires
  Prise en main de deux codes de neutronique
II. Physique du cœur : Echelle assemblage
  Grandeurs usuelles caractéristiques de la neutronique
  Grandeurs usuelles caractéristiques de la physique des réacteurs
  Comparaison Déterministe / Stochastique
III. Physique du cœur : Echelle cœur de réacteur
  Grandeurs usuelles caractéristiques
  Notions de dimensionnement
  Comparaison Déterministe / Stochastique
IV. Etude pratique d’un cœur de réacteur (Projet Noté)
  Dimensionnement « monocritère » et « multicritère »
  Comparaison Déterministe / Stochastique

## Slide 3: L’échelle « Assemblage »
1ère étape d'un schéma de calcul à deux niveaux
  Modélisation fine, en particulier des crayons, avec:
  des conditions limites de répétition infinie
  une modélisation approchée des fuites axiales et radiales
  une modélisation de l’autoprotection avec un fin découpage énergétique
On parle de « Calcul Cellule »
  Cellule 0D « homogène » pour les milieux non fissiles peu importants dans la neutronique du cœur (réflecteur, protection, etc), ou encore pour effectuer des calculs rapides exploratoires
  Cellule 1D « tube » : permet la modélisation d’une maille d’un réseau d’assemblage
Pastille
Gaine
Eau
Assemblage
(REP 900MWe)
Cellule 1D
(REP 900MWe)

## Slide 4: L’échelle « Assemblage »
On parle de « Calcul Réseau » ou « Calcul Assemblage »
  Assemblage 2D pour la plupart des réacteurs
  Assemblage 3D pour les réacteurs CANDU (voir doc.)
REP
900MWe
MASURCA
ZONA1
SFR 2007
(pré-Astrid)
GFR
à plaques SiC

## Slide 5: Contre-réactions Thermiques
L’effet Modérateur (REP)
  On a vu qu’en spectre rapide, un enrichissement conséquent (<5%wt) est nécessaire pour atteindre la criticité avec un combustible uranium
  Le besoin en enrichissement est nettement diminué avec un spectre thermique (UNGG et CANDU)
  Le modérateur a un effet positif sur la réactivité pour un REP
  La dilation du modérateur par échauffement a donc un effet négatif sur la réactivité
  Typiquement sur l’EPR : -25 pcm/°C (*)
  (*) : température du modérateur

## Slide 6: Contre-réactions Thermiques
L’effet Doppler (REP et RNR)
  On a vu que les résonnances des sections efficaces sont liées aux niveaux d’énergie quantifiés des orbitales du noyau composé (neutron + noyau cible) dans le référentiel du CdM (Centre de Masse)
  T=0K  réf. du CdM = réf. du labo  les résonnances sont étroites
  T↗  réf. du CdM ≠ réf. du labo  largeur des résonnances ↗  ratio capture/fission ↗  réactivité ↘
  Typiquement sur l’EPR : -3 pcm/°C (*)
  Typiquement sur un RNR : -0,5 pcm/°C (*)
  (*) : température du combustible

## Slide 7: Contre-réactions Thermiques
L’effet de Vidange (LMFR)
  Le caloporteur des RNR à métaux liquides est légèrement « diffusant »
  La vidange de la périphérie du cœur induit une perte du léger effet réflecteur : les fuites augmentant ont un effet négatif sur la réactivité
  La vidange du centre du cœur induit une perte du léger effet modérateur : dans ce domaine énergétique le nombre de neutrons émis par fission augmentent avec l’énergie moyenne des neutrons, ce qui conduit à un effet positif sur la réactivité
  La combinaison des deux effets conduit à des effets en réactivité supérieur au βeff dans le cas d’une vidange totale

## Slide 8: Contrôle du réacteur
Les « grappes » ou les « barres » de poisons
L’efficacité du bore
Le coefficient « Densité-Modérateur »

## Slide 9: Paramètres cinétiques
L*
Beff